## Slide 1
Moniteur librement pivotant et orientable. Accès libre aux prises.
Avec son design noir exclusif et ses fonctions vidéo exceptionnelles, le LUMIX S5M2X est l’appareil photo idéal pour la création de contenu vidéo et photo et répond aux exigences les plus élevées des vidéastes. Le boîtier compact et résistant et le ventilateur intégré en font un allié fiable dans les situations les plus extrêmes, pour capturer chaque instant.
Le S5M2X s’appuie sur un nouveau capteur CMOS plein format doté de 24 mégapixels ainsi qu’un nouveau processeur d’images, qui a été développé dans le cadre du partenariat avec LEICA et LUMIX autour de la technologie L². L’autofocus hybride à détection de phase garantit une mise au point rapide et précise.
Le nouveau processeur du S5M2X pose de nouveaux jalons en matière de vidéo dans sa catégorie de prix. L’appareil photo propose un enregistrement 4K 60p 4:2:2 10 bits, Apple ProRes, ALL-Intra, USB-SSD et des fonctionnalités de streaming de pointe.
Caractéristiques du LUMIX S5M2X:
DC-S5M2XE (Boîtier S5M2)
EAN 5025232951840
N° de tarif douanier: 85258091000
Provenance: Chine (CN)
Emballage: 19 x 16 x 15 cm / 1,46 kg
L’appareil photo conçu pour la création de contenu
Appareil photo à objectif interchangeable Lumix S plein format à monture L («L-mount»)
S5M2X
DC-S5M2XKE (S5M2 + S-R2060E)
EAN 5025232951857
N° de tarif douanier: 85258091000
Provenance: Chine (CN)
Emballage: 29 x 16 x 15 cm / 2,09 kg
Haute qualité d’image – nouveau capteur 24,2 MP et nouveau processeur / enregistrement haute résolution 96 MP
Stabilisateur d’image performant – double stabilisation jusqu’à 7,5 stops: 5 axes I.S. + O.I.S. dans l’objectif
Autofocus ultra-rapide – AF hybride à phases et mode rafale AFS jusqu’à 30 i/s
Fonctions vidéo professionnelles – 5,7K 30p Apple ProRes 4:2:2 HQ / sortie vidéo RAW / enregistrement ALL-Intra / enregistrement USB-SSD, streaming en direct (sans fil/câblé)
Excellente gestion de la chaleur – ventilateur intégré pour un enregistrement vidéo illimité
Design solide – boîtier en magnésium, protection contre le froid, la poussière et les éclaboussures
Fonctionnement intuitif – joystick 8 directions, grand viseur OLED, écran LCD librement orientable, 2 logements de cartes SD
Ventilateur intégré pour la gestion de la chaleur
Double stabilisation de l’image*
* SI du boîtier et de l’objectif (si disponible dans l’obj.)
Protection anti-poussière et anti-éclaboussures

## Slide 2
S5M2X
Sous réserve de modifications techniques. Les valeurs indiquées pour le poids et les dimensions sont approximatives. Mise à jour: 01/2023
CAPTEUR |  | 
 | Pixels bruts/nets | Capteur plein format 25,3/24,2 MP sans filtre passe-bas à revêtement antireflet / enregistrement haute résolution 96 MP (JPEG/RAW)
 | Stabilisateur de boîtier | • Stabilisateur de boîtier 5 axes, compatible avec Dual I.S. (6,5 stops)
ENREGISTREMENT |  | 
 | Format de fichier | Photo: JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW; Vidéo: MOV/MP4: 265/HEVC, H.264; Apple ProRes
 | Rapport d’aspect | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 65:24, 2:1
 | Espace colorimétrique | sRGB, AdobeRGB, plage dynamique >14 stops (V-Log)
 | Taille d’image des photos | max. 6000 x 4000 pixels, Hi-Res: 12 000 x 8 000 pixels
 | Taille d’image des vidéos | [6K]: 5952 x 3968 max. 200 Mbits/s, [C4K]: max. 200 Mbits/s, [4K]: 3840 x 2160 200 Mbits/s, [FHD]: 1920 x 1080 max. 150 Mbits/s
AUTOFOCUS |  | 
 | Type d’autofocus | AF hybride à phases / 779 champs d’AF
 | Modes de mise au point | AF-S (une fois), AF-C (en continu), MF (manuel), détection des yeux/du visage/de personnes/d’animaux
 | Modes AF | Tracking / Full Area AF / Zones / Zone / 1-Area+ / 1-Area / Pinpoint
 | Modes de mesure (AF/MF/Focus Peaking) | • / • / •
CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ |  | 
 | Caractéristique de mesure de la lumière | Mesure multiple intelligente / centrale pondérée / spot
 | Modes d’exposition | Automatique, automatique avec priorité à l’ouverture, automatique avec priorité à la vitesse d’obturation, mesure manuelle par poursuite, programmes vidéo créatifs, ralenti et accéléré, personnalisé (1, 2 et 3), auto intelligent, modes scène, détection de scène
 | ISO | 100-51.200 (élargit le 50-204.800), DUAL Native ISO (auto, faible, élevé)
 | Correction de l’exposition | ± 5 EV par incréments de 1/3 EV (± 3 EV pour les enregistrements vidéo)
 | Bracketing d’exposition | 3, 5 ou 7 images, par incréments de 1/3, 2/3 ou 1 EV (+bracketing de la mise au point, bracketing d’ouverture)
BALANCE DES BLANCS / COULEURS |  | 
 | Réglages | Auto (+chaude/ froides)/Lumière du jour/Nuageux/Ombre/Lampe à incandescence/Flash/Manuelle 1,2,3,4/Température de couleur 1,2,3,4
 | Bracketing de la balance des blancs | 3 prises de vue avec décalage de l’axe bleu-jaune ou magenta-jaune-vert
 | Type d’image/filtre | 19 dont Flat, Monochrome, Cinelike, HLG / 8 dont Retro, High-Key
 | LUT (LookUpTable) | 10 LUT max. à enregistrer en temps réel (Vlog_709, formats: .vlt/.cube), assignables sur la touche Fn, aperçu: moniteur/HDMI
OBTURATION |  | 
 | Vitesse d’obturation | Photo: 1/8000 à 60 s en Bulb (max. 30 min), obturateur électronique: 1/8 000 s à 60 s, vidéo: 1/16 000 s – 1/25 s
 | Télécommande de l’obturateur | Par Wi-Fi ou télécommande à câble (2,5 mm; DMW-RS2E disponible séparément)
 | Mode rafale | mécanique: max. 9 bits/s (AFC/MF) / / électronique: max. 30 bits/s (AFS/AFC/MF); respectivement en JPEG/RAW (min. 200 bits)
FLASH |  | 
 | Griffe porte-flash | Flash TTL externe (disponible en option), synchronisation 1er/2e rideau, 7 modes, vitesses de synchronisation <1/250 s
 |  | Correction d’exposition du flash ± 3 EV par incréments de 1/3 EV, commande sans fil (avec les DMW-FL200/360L/580L)
FONCTIONS VIDÉO |  | 
 | 6K | 4:2:0 10 bits: 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p
 | 5,9K | 4:2:0 10 bits: 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p
 | C4K | 4:2:2 10 bits: 59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p; 4:2:0 10 bits: 59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p
 | 4K | 4:2:2 10 bits: 59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p; 4:2:0 10 bits: 59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p; 4:2:0 8 bits: 29.97p, 25.00p, 23.98p
 | 3.3K (4:3); anamorphique | 4:2:2 10 bits: 59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p; 4:2:0 10 bits: 59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p
 | FHD | 4:2:2 10 bits: 59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p; 4:2:0 10 bits: 59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p; 4:2:0 8 bits: 59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 23.98p
 | High Frame Rate (HFR | [C4K/4K/3.3K] 4:2:2 10 bits/4:2:0 10 bits 48.00p, 47.95p; [FHD] 4:2:2 10 bits/4:2:0 10 bits 119.88p, 100.00p, 48.00p 47.95p
 | Ralenti et accéléré (S&Q) | [C4K/4K] 4:2:2 10 bits 1-60 i/s (jusqu’à 30p; USB-SSD); 4:2:0 10 bits 1-60 i/s (jusqu’à 30p); [FHD] 4:2:2 10 bits 1-180 i/s (jusqu’à 60p; USB-SSD); 4:2:0 10 bits 1-180 i/s (jusqu’à 60p)
 | ALL-Intra | C4K/4K/3.3K 800 Mbits/s (USB-SSD), 600 Mbits/s, 400 Mbits/s; FHD 200 Mbits/s
 | Apple ProRes | 5.8K/C4K/3.3K (USB-SSD); FHD
 | USB-SSD | Oui
 | Sortie vidéo RAW | Oui
 | Streaming en direct | Sans fil / câblé
 | Format audio | MOV: LPCM (2 canaux 48 kHz/24 bits, 96 kHz/24 bits*; 4 canaux 48 kHz/24 bits**, 96 kHz/24 bits**); MP4: AAC (2 canaux 48 kHz/16 bits) *avec microphone Φ3,5 mm en option ou DMW-XLR1. **avec DMW-XLR1 en option
 | Durée d’enregistrement | illimitée (jusqu’à 40 degrés)
 | Timecode IN/OUT | Rec Run/Free Run; modes: Drop Frame / Non Drop Frame; sortie HDMI Timecode In/Out
 | Fonctions vidéo professionnelles | accéléré; ralenti; recadrage 4K live; fonction SS/Gain; niveau de luminosité; Master Pedestal; barres de couleur; HLG View Assist; correction anamorphique; Wave Form Monitor; vecteurscope; Knee Control; cadre d'enregistrement (In/Out)
UTILISATION |  | 
 | Écran | Écran tactile LCD, 7,6 cm (3˝), format 3:2, 1,84 MP, librement orientable et inclinable, 100% de l’image
 | Viseur | OLED, 3,68 MP, env. 0,78x petit format, 100% de l’image, 120 / 60 bits/s, capteur oculaire, correcteur dioptrique (-4,0 - +2,0)
 | Wi-Fi/ Bluetooth | • (2,4 GHz / 5 GHz) / • (v5.0 BLE Bluetooth Low Energy)
 | Ventilateur | Auto1 / Auto2 / rapide / normal / lent (uniquement pour <6K, <100p)* / sortie (iA/P/A/S/M)
 | Robustesse | protection contre le froid, la poussière et les éclaboussures (0-40° C); boîtier en magnésium
 | Langues du menu | 16, dont: français, allemand, anglais, espagnol, turc
 | Supports d’enregistrement | Double logement pour carte SDXC compatible UHS-II
 | USB | USB Type C; USB 3.2 (Gen. 2; Super Speed 10 Gbits/s), USB Power Delivery
 | HDMI | HDMI Type A; restitution jusqu’à C4K 60p; bouclage jusqu’à 4:2:2 10 bits
 | Autres sorties | microphone ext./audio ext. (3,5 mm, Plug-in Power) / casque (3,5 mm) / télécommande (2,5 mm) / Options: DMW-XLR1 (pour micro XLR, entrée micro 4 canaux) / poignée de batterie ext. (DMW-BGS5 en option) / synchronisation du flash
 | Microphone / haut-parleur | • (stéréo) / • (mono)
ALIMENTATION / DIMENSIONS |  | 
 | Accumulateur / capacité | Batterie Li-Ion 7,2 V, 2200 mAh / env. 370 images ou 1250 images en mode PowerSave LVF; env. 90 min. en MP4 (4K/60p)
 | Dimensions du boîtier / Poids | 13,4 x 10,2 x 9,0 cm (boîtier) / 740 g (boîtier avec batterie et carte SD)
ACCESSOIRES STANDARD |  | 
 | Logiciel (à télécharger) | LUMIX Sync, LUMIX Tether, Silkypix
 | Fournis en série | Batterie (DMW-BLK22), chargeur, câble USB, adaptateur secteur, couvercle de la griffe porte-flash, bandoulière, couvercle du boîtier
Autres informations et caractéristiques techniques: www.panasonic.ch